## Slide 1: Optimalna radna mjesta s robotom
Viktorio Malisa
Tel: +43 699 1405 1189
E-Mail: viktorio.malisa@auva.at

## Slide 2: Sadržaj
Statistika robota
Vrste robota i namjena
Radna mjesta s robotima
Mobilni roboti
Dronovi

## Slide 3: Prodaja robota
Ukupno robota
Izvor: IFR 2018

## Slide 4
Izvor: IFR 2018
Ukupan broj robota u upotrebi
10.156 kom.
Godišnja prodaja robota
1.641 kom.

## Slide 5: Norme o sigurnosti robota
ISO/TS 15066 - Roboti i robotski uređaji - kolaboracijski roboti

## Slide 6: Robotski sustav
1 manipulator, 2 dodatna osovina, 3 upravljački ormar ormara, 4 ručna jedinica za upravljanje, 5 radni dio, 6 okretni stol, 7 sigurnosna ograda, 8 operater
adaptiert nach Hesse, S. und Malisa, V. 2016, Taschenbuch Robotik – Montage - Handhabung, 2. Aufl., Carl Hanser Verlag, München.
I upravljački sustav
II manipulator
III endefektor (hvatač, senzor, alat)
IV periferna oprema

## Slide 7: Kinematička struktura osnovnih robota
SCARA

## Slide 8: PLd Kat.3
Kategorija | Sažetak zahtjeva | Ponašanje sustava
3 | Sigurnosni dijelovi kontrolora i njihovih zaštitnih uređaja moraju biti projektirani, izgrađeni, odabrani, sastavljeni i spojeni u skladu s važećim propisima na takav način da izdrže očekivani utjecaj. Primijenjena su dokazana sigurnosna načela. Komponente povezane sa sigurnosti moraju biti dizajnirane tako da - jedan kvar u jednom od tih dijelova ne dovodi do kvara cjelokupne sigurnosti i - kad god je to praktično izvedivo, taj kvar će biti otkriven. | Kada se pojavi jedan kvar, sigurnosna funkcija se uvijek izvodi. Otkriveni su neki, ali ne i svi kvarovi. Akumulacija neotkrivenih smetnji može uzrokovati kvar sigurnosne funkcije.
Performance Level (PL) | Vjerojatnost nastajanja jedne opasne situacije (PFHd) 1/h
a | ≥10-5 i <10-4 〈0.001% do 0.01%〉
b | ≥3 × 10-6 i <10-5 〈0.0003% do 0.001%〉
c | ≥10-6 i <3 × 10-6 〈0.0001% do 0.0003%〉
d | ≥10-7 i <10-6 〈0.00001% do 0.0001%〉
e | ≥10-8 i <10-7 〈0.000001% do 0.00001%〉
ozbiljnost ozljede
učestalost
sprečavanje opasnosti
Rizik
prema ISO 13849-1:2006
promijenjeno

## Slide 9: Robot sa zaštitnom mrežom
Modus ručno vođenje robota
Reducirana brzina robota ≤ 250 mm/sec
za radne predmete ili hvataljke s oštrim rubovima ili drugim izvorima opasnosti, brzina mora biti smanjena!
Zaštitna ograda je neaktivna
Ponesite ručni programski uređaj sa sobom
Ključ u položaju „Ručno“

## Slide 10: Industrijski robot sa zaštitnom mrežom
Automatsko upravljanje robotom
programirana radna brzina, max. = 100%
Zaštitna ograda aktivna (zatvorena)
Osoblje je izvan robotske ćelije
Upravljački ormarić i ručni uređaj za programiranje pozicionirani su izvan zaštitne ograde
Ključ u položaju "Automatski"
Signalna svjetiljka ili monitor s informacijom "automatski način rada“

## Slide 11: Zaštita pomoću senzora ili kombinacija sa zaštitnom mrežom
upravljački ormar je izvan dosega robota, tj. izvan opasne zone
Pogodno
za ulaziti s viličarem
kontrolirati procese
jer je radni prostor pregledan
Nepogodno
brzina robota ograničena
opasnost od doletjelih komada
fotoćelija je obično skuplje rješenje

## Slide 12: Sigurnosni uređaj: kombinacija zaštitne mreže i svjetlosne barijere
upravljački ormar je izvan dosega robota, tj. izvan opasne zone
osoblje je izvan opasnosti ?
Zaštita mora izdržati udarac obradnih komada
brzo gibanje robota
sporije gibanje robota

## Slide 13: Zone industrijskog robota

## Slide 14: Način rada kolaboracijskih robotskih sustava
ISO 10218-2, ISO/TS 15066

## Slide 15: Primjer radnog prostora čovjek-robot-kolaboracije
Radni prostor robota
Radni prostor operatera
Prostor kolaboracije
Zaštićena ograda
1
2
4
3

## Slide 16: Kontakt čovjeka i robota prema ISO/TS 15066
Kvazistatični kontakt
Uklještenje dijelova tijela (npr. između ruke robota i radnog dijela (proizvoda) ili između ruke robota i zida ili hvataljke i radnog dijela, između endefektora i periferne jedinice.
Biomehaničke granice dopuštene sile i pritiska ne smiju biti prekoračene, robotska ruka mora se izvući natrag.
Tranzitni kontakt
Slobodni dodir dijelova tijela
Potrebna je brza i pouzdana detekcija kolizije, kako ne bi došlo do pritiskanja.

## Slide 17: ISO/TS 15066 - biomehaničke granice
bedro
potkoljenica
dlan

## Slide 18: Pozicije moguće kolizije

## Slide 19: Mobilni roboti
Mobilna platforma: osnovni dio mobilnog robota. To uključuje kućište, pogonske sklopove, ovjes, kotače, akumulator, laserske skenere, sonar, računalo s ugrađenim žiroskopom, softver za navigaciju, priključke za nosač alata, napajanje struje i sigurnosni poklopci.
Nosač alata: Sve što je pričvršćeno na platformi, npr. jednostavni drzači na transport proizvoda ili složenije strukture (manipulator za prihvat i smještaj dijelova).
Mobilni robot: platforma s pričvršćenom konstrukcijom korisnog tereta. Kompletni mobilni robot koji autonomno transportira radne dijelove, alate ili mjerne senzore.
Flota: Najmanje dva mobilna robota u istom radnom prostoru.
Sustav upravljanja: Sustav koji upravlja flotom mobilnih robota. To uključuje hardver i softver koji se na njemu pokreću.
mobilna platforma
nosac alata
laserski skener
Izvor: prilagođeno prema Omron-ovim, korisničkim priručnikom

## Slide 20: Čovjek-robot kolaboracija s mobilnim robotom
Suradnja s mobilnim robotom moguća je u načinima rada s kolaboracijskim robotom
Pri tome se zahtijeva nadzor brzine i položaja
Zaustavljanje se nadzire sigurnosnom funkcijom
Operater ne smije biti smješten ispod robota
Pozicija operatera detektira se preko sigurnosnih senzora
s

## Slide 21: Virtualno ograničeni prostori
širina > zaustavnog puta
TCP
v
t
vmax
širina > zaustavnog puta
strmi nagib
Prilagođena
brzina
Prema udaljenosti prilagođena brzina
v3max < v2max< v1max<vmax
v3max
v2max
v1max
vmax
vmax
zaštitna rešetka

## Slide 22: Konfiguracija radnog mjesta
Pozicija strojeva
Integracija perifernih uređaja
Antropometrija operatera
bmin
bmax
d
c
Oznaka |  | Mjera [mm]
a | Visina tijela | 1.500 – 1.800
b | Visina radnog prostora | 950 – 1.150
c | Udaljenost dohvata | 400
d | Minimalna udaljenost od npr. radne opreme | min. 500
e | Slobodno mjesto sa strane i pozadi | min. 1.000
amax
amin
e

## Slide 23: Interakcija: procesi rada
Kolaboracija
Suradnja
Koegzistencija
Mobilni roboti
Industrijski robot
Zajdenicki cilj
Zajednicki zadatak
Razliciti ciljevi
Razmak >= 1m
slijediti
Na mjestu

## Slide 24: Dron je kolaboracijski robot
Automatizirani tijekovi rada u kojima se ostvaruju računalno upravljani autonomni letovi s višekopterima ubrajaju u područje primjene kolaboracijskih robota.
Quelle: DGUV Information Multikopter (Drohne), 2019, Draft
Praćenje brzine i udaljenosti
Ograničenje snage i sile

## Slide 25: Čovjek u kolaboraciji s dronom?
izvedba prema ISO/TR 15066
uzletište i sletište
dostava radnog komada
zaštitna mreža
izvedba prema
ISO 10218-2
nije dopuštena kolaboracija!
zona kolaboracije
~1000 mm
~1500 mm

## Slide 26: Skup pravila za unutarnje / vanjske dronove
EU-propisi za dronove 2019.
Propisi za strojeve (2006/42/EG) (trenutno se prerađuju)
EMC Direktiva 2014/30/EU
Direktiva o radijskoj opremi 2014/53/EG
CE - obilježavanje i zahtjevi za izradu dokumentacije
Konferencija o dronovima
AUVA, Austrija, 10.9.2020

## Slide 27: Složeni kolaboracijski sustavi
Jedan ili više operatera
Jedan ili više stacionarnih sustava kolaboracije čovjek-robot
Mjesto za slijetanje dronova
Jedan ili više autonomnih mobilnih robota
Jedan ili više dronova

## Slide 28: Tehnička rješenja
Automatska robotska ćelija
Poluautomatski
Čovjek-robot-kolaboracija (ČRK)
Manipulacija
Ručni rad
Egzoskeleton
Dron

## Slide 29: Procjena rizika
Identifikacija rizika
utvrđivanje rizika procjena rizika određivanje mjera
Dokumentacija
priručnik o rizicima
izvješće o riziku
procjena rizika
sve dok zaostali rizik nije prihvatljivo nizak
Analiza rizika
menadžment rizika
nadziranje rizika
praćenje provođenja mjera
montaza
radnici
odrzavanje
ostali …
hakeri (IT sigurnost)

## Slide 30: Više informacija u knjigama
Stefan Hesse
Stefan Hesse
Stefan Hesse, Viktorio Malisa
Rainer Müller · Jörg Franke
Dominik Henrich · Bernd Kuhlenkötter
Annika Raatz · Alexander Verl
Stručni seminari robotike u Zagrebu: od proljeća 2020
AUVA konferencija o „Dronovima na radnom mjestu“ u Austriji 10.9.2020
Konferencija o dronovima
AUVA, Austrija, 10.9.2020